洛阳金涛机械设备有限公司

年加工500吨矿山设备零部件项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 洛阳金涛机械设备有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 洛阳德之誉环境科技有限公司 |

二〇一八年十一月

| 建设单位 | ： | 洛阳金涛机械设备有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 法人代表 | ： | 李洪涛 |
| 编制单位 | ： | 洛阳德之誉环境科技有限公司 |
| 法人代表 |  | 焦润林 |
| 项目负责人 | ： | 郑晓锋 |
| 报告编制人 | ： | 郑晓锋 |

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话： | 13939924124 | 电话： | 0379-69938660 |
| 传真： |  | 传真： | 0379-69938660 |
| 邮编： | 471000 | 邮编： | 471000 |
| 地址： | 河南省洛阳市涧西区先进制造业集聚区西马沟村 | 地址： | 洛阳市高新区三山路007号1幢6楼 |

目录

表一 验收项目概况及依据	- 1 -

表二 建设内容	- 3 -

表三 污染物产排情况	- 13 -

表四 建设项目环评主要结论及审批部门审批决定	- 16 -

表五 验收监测质量保证及质量控制	- 19 -

表六 验收监测内容	- 20 -

表七 验收监测结果	- 21 -

表八 验收监测结论	- 24 -

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	- 26 -

附图1 项目地理位置图	- 28 -

附图2 项目周边敏感点分布图	- 29 -

附图3 厂区平面布置图	- 30 -

附图4 验收监测点位图	- 31 -

附图5 项目现场及主要环保设施图	- 32 -

附件1 环评批复	- 33 -

附件2 主要污染物总量指标备案表	- 35 -

附件3 企业营业执照	- 36 -

附件4 项目竣工公示	- 37 -

附件5 项目调试生产公示	- 38 -

附件6 委托书	- 39 -

附件7 委托单位营业执照	- 40 -

附件8 验收自查报告	- 41 -

附件9 检测委托书	- 42 -

附件10 监测单位资质证明	- 43 -

附件11 真实性承诺书	- 44 -

附件12 验收期间工况说明	- 45 -

附件13 验收监测报告	- 46 -

# 表一 验收项目概况及依据

| 建设项目名称 | 洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 洛阳金涛机械设备有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建（√）改扩建（ ）技改（ ）迁建（ ） |
| 建设地点 | 河南省洛阳市涧西区先进制造业集聚区西马沟村 |
| 主要产品名称 | 矿山设备零部件 |
| 环评设计生产能力 | 年生产矿山设备零部件500吨 |
| 实际生产能力 | 年生产矿山设备零部件500吨 |
| 建设项目环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2018年10月 |
| 调试时间 | 2018年10月21日~2018年11月20日 | 验收现场监测时间 | 2018年10月23日~2018年10月24日 |
| 环评报告表 审批部门 | 洛阳市环境保护局涧西环境保护分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南朗天环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 环评投资总概算 | 50万元 | 环评环保投资总概算 | 3.8万元 | 比例 | 7.6% |
| 实际总概算 | 55万元 | 实际环保投资 | 4.0万元 | 比例 | 7.3% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令253号），1998年11月29日； 2、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月01日； 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、河南省环境保护厅关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年12月29日； 5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告 生态环境部公告[2018]第9号，2018年5月15日； 6、河南朗天环保科技有限公司《洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目环境影响报告表》，2017年11月； 7、洛阳市环境保护局涧西环境保护分局《关于洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目环境影响报告表的批复》（洛环涧表【2018】140号）（见附件1），2018年10月12日； 8、环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准； 污染物 pH COD 氨氮 SS 标准值 6～9 500mg/L — 400mg/L 2、东、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 项目 昼间 标准值 65dB（A） 3、敏感点西马沟村噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： 项目 昼间 标准值 60dB（A） 4、污染物排放总量按照《洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目主要污染物总量指标备案表》（编号：4103001028）（见附件2）中污染物排放总量控制指标执行： 项目 COD（t/a） 氨氮（t/a） 总量控制指标 0.0048 0.0008 |

# 表二 建设内容

工程建设内容： 1 项目概况 洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目（企业营业执照见附件3）位于河南省洛阳市涧西区先进制造业集聚区西马沟村，租用洛阳中昶矿山机械有限公司闲置厂房，建设矿山设备零部件加工项目。环评中生产能力为年生产矿山设备零部件500吨，实际生产能能力为年生产矿山设备零部件500吨。该项目于2018年6月在洛阳市涧西区发展和改革委员会进行了备案，项目代码：2018-410305-34-03-038750。经查阅国家《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》，该项目生产设备及产品均不在“限制类”和“淘汰类”，符合国家产业政策。 本项目环境影响报告表于2018年8月编制完成；2018年10月12日，洛阳市环境保护局涧西环境保护分局出具了《关于洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目环境影响报告表的批复》（洛环涧表【2018】140号），对该报告表予以批复。洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目于2018年10月15日竣工，并于2018年10月15日~2018年10月20日进行了竣工公示（竣工公示见附件4）；2018年10月21日~2018年11月20日洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目进行了调试生产（调试生产见附件5）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令253号）和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，洛阳金涛机械设备有限公司于2018年8月15日委托洛阳德之誉环境科技有限公司开展本项目的竣工环境保护验收工作（委托书见附件6，受委托单位营业执照见附件7）。洛阳金涛机械设备有限公司对照项目环境影响报告表及批复内容，对项目“三同时”情况进行了验收自查（验收自查报告见附件8），验收自查时间2018年10月21日~2018年10月22日。洛阳德之誉环境科技有限公司于2018年10月23日~2018年10月24日对项目“三同时”情况进行了现场勘查。 洛阳德之誉环境科技有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）有关要求，开展相关验收调查工作，并根据企业自查结果和现场勘查情况编制了验收监测方案。根据验收监测方案，洛阳金涛机械设备有限公司委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2018年10月23日~2018年10月24日进行竣工验收监测（验收检测委托书见附件9，检测单位资质见附件10）。洛阳德之誉环境科技有限公司根据现场调查情况、监测方案以及监测结果，同时按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环保部公告【2018】第9号），编制完成了《洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目竣工环境保护验收监测报告表》。 洛阳德之誉环境科技有限公司根据洛阳金涛机械设备有限公司对提交的项目材料编制了验收报告，洛阳金涛机械设备有限公司对项目实际建设内容、规模、环境保护措施、相关监测数据等的真实性、有效性负责（真实性承诺书见附件11）。 2 建设地点 本项目位于洛阳市先进制造业集聚区西马沟村，南侧紧邻洛阳速立机械设备有限公司，西侧为空地，北侧紧邻洛阳航瑞重型机械有限公司，东北侧890m为槐树湾村，东侧隔厂房85m为三西路。距离项目最近的敏感点为项目南侧138m的西马沟村。项目建设地点与环评一致。厂区地理位置图见附图1，周边敏感点分布图见附图2。 3 建设内容及平面布置 本项目租赁厂房占地面积2000m2，租用闲置生产车间、办公室等设施，加工矿山设备零部件，实际生产能力为年加工矿山设备零部件500t。本项目具体建设内容及主要产品详见下表，厂区平面布置见附图3。 表1 项目主要建设内容一览表 名称 环评设计及批复内容 实际建设情况 备注 主体工程 车间 一座，一层，2000m2 一座，一层，2000m2 与环评一致 办公室 1间，砖混结构，租赁 1间，砖混结构，租赁 与环评一致 公用工程 供电 洛阳市先进制造业集聚区提供 洛阳市先进制造业集聚区提供 与环评一致 给水 洛阳市先进制造业集聚区提供 洛阳市先进制造业集聚区提供 与环评一致 排水 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入涧西污水处理厂，最终排入洛河 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入涧西污水处理厂，最终排入洛河 与环评一致 储运工程 仓库 在车间内设置原料区、成品区 在车间内设置原料区、成品区 与环评一致 环保工程 废水 化粪池一座，容积3m3，依托厂区原有化粪池 化粪池一座，容积3m3，依托厂区原有化粪池 与环评一致 噪声治理 基座加固、墙体隔声 基座加固、墙体隔声 与环评一致 固废处置 设置一般固废暂存区用于储存废铁屑等；设置危废暂存区用于储存你废润滑油、废润滑油、废液压油；设置垃圾桶用于储存生活垃圾 设置一般固废暂存区用于储存废铁屑等；设置危废暂存区用于储存你废润滑油、废润滑油、废液压油；设置垃圾桶用于储存生活垃圾 与环评一致 项目主要构筑物图片如下： 项目生产车间照片 表2 项目主要生产产品一览表 序号 产品种类 单位 环评设计及批复产能 实际产能 备注 1 矿山设备零部件 t/a 500 500 与环评一致 项目产品图片如下： 项目产品照片 项目产品照片 4 生产设备 本项目生产设备为计量泵、送料机、混合机、挤出机等，详见下表。 表3 项目生产设备一览表 序号 环评设计及批复内容 实际建设情况 备注 设备名称 规格型号 数量 设备名称 规格型号 数量 1 数控车床（立车） DVT500×31×32 1台 数控车床（立车） DVT500×31×32 1台 与环评一致 2 卧式车床 CW6500 1台 卧式车床 CW6500 1台 与环评一致 3 摇臂钻 Z3080 1台 摇臂钻 Z3080 1台 与环评一致 4 数控铣床 XK6032 1台 数控铣床 XK6032 1台 与环评一致 5 数控铣床 XK3017 1台 数控铣床 XK3017 1台 与环评一致 6 摇臂钻 Z3050×16/1 1台 摇臂钻 Z3050×16/1 1台 与环评一致 7 数控车床（立车） CK5116E 1台 数控车床（立车） CK5116E 1台 与环评一致 8 数控铣床 XK3012 1台 数控铣床 XK3012 1台 与环评一致 9 卧式车床 CW6580 1台 卧式车床 CW6580 1台 与环评一致 10 卧式车床 CW6100 1台 卧式车床 CW6100 1台 与环评一致 11 镗床 T262Ⅱ 1台 镗床 T262Ⅱ 1台 与环评一致 12 空压机 / 1台 空压机 / 1台 与环评一致 13 天车 32T 1台 天车 32T 1台 与环评一致 14 / / / 卧式车床 CKD61190L 一台 新增 项目主要设备图片： 数控立式车床照片 数控卧式车床照片 数控铣床照片 镗床照片 摇臂钻床照片 5 原辅材料消耗及水平衡 本项目原辅材料均为外购，项目涉及原辅材料类型和用量与原环评一致。本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表4 项目原辅材料消耗情况一览表 序号 原辅材料名称 环评设计消耗量 实际消耗量 单位 备注 1 铆焊件 100 100 t/a 与环评一致 2 锻件 100 100 t/a 与环评一致 3 铸件 326 326 t/a 与环评一致 4 润滑油 0.0158 0.0158 t/a 与环评一致 5 液压油 0.504 0.504 t/a 与环评一致 6 切削油 0.0268 0.0268 t/a 与环评一致 项目主要原辅材料图片如下： 原料照片 表5 项目能源消耗情况一览表 序号 原辅材料名称 环评设计消耗量 实际消耗量 单位 备注 1 水 120.536 120.536 t/a 与环评一致 2 电 10万 10万 kw·h 项目用水主要为员工生活用水和切削液配比用水。切削液配比用水年使用量为0.536t，经配比使用后为废切削液，作为危废处理；项目现有职工10人，年工作300天，每天8小时，根据企业提供资料可知，企业生活用水年使用量约为120t。 项目现租赁厂区内设置有化粪池一座，容积3m3，化粪池位于厂区东北角。职工生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入涧西污水处理厂，年排放量约为96t。项目水平衡图如下。 图1 项目水平衡图（单位：t/d） 6 主要工艺流程及产污环节 图2 生产工艺流程及产污环节图 （1）机加工：按照订单企业提供的原料和加工工艺要求对工件进行机加工，即利用车床车刀（使用切削液）对旋转的工件进行车削加工，利用数控铣床铣刀（使用切削液）对工件上的平面、沟槽、斜面、台阶进行加工，然后利用摇臂钻钻头（使用切削液）在工件相应位置上加工钻孔。机加工过程中会产生少量的废金属屑、废润滑油、废切削液、含油废抹布及设备运行噪声； （2）检验：机加工后的产品，送经检验人员按照订单以及产品规格标准要求，进行质量检验，主要用测量尺检验尺寸，人工检验产品外观是否有划痕等，合格即为成品，不合格送由厂家补焊后再加工，不产生残次品。 7 工程变化情况 表6 工程变化情况一览表 序号 名称 环评及批复内容 实际建设情况 备注 1 总投资 50万 55万 新增卧式车床导致总投资增加 2 设备 / 新增一台卧式车床CKD61190L 综上所述，本项目实际建设情况与环评及批复建设情况不一致的点位主要为：新增一台卧式车床，导致总投资增加。新增卧式车床是为了提高部分产品的精密度，不会对产能造成影响。 参考《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》重大变动包括：项目规模扩大、建设地点重新选址、生产工艺变化导致新增污染物或污染物排放量增加、环保措施变动导致不利环境影响加重等情况。项目现有变动不涉及以上内容，不属于重大变动。

# 表三 污染物产排情况

主要污染源、污染物处理和排放 （1）废气 本项目主要为矿山设备零部件的加工，项目在机加的过程中不涉及焊接、打磨等，因此不会有废气产生。 （2）废水 本项目无生产废水，废水源主要是职工生活污水。主要污染物为COD、SS、氨氮，生活污水经化粪池（依托原有，3m3）处理后经市政污水管网排入涧西污水处理厂进行处理。 表7 废水污染物产生及治理措施一览表 废水类别 来源 污染物种类 排放 规律 本项目排放量 治理 措施 工艺及 能力 排放 去向 生活 污水 职工 生活 COD、氨氮、悬浮物 间断 96t/a 化粪池 3m3 涧西污水处理厂 项目配制切削液产生的废水不作为生产废水处置，作为危废处置。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于数控立式车床、卧式车床、数控铣床、摇臂钻床等运行时产生的噪声，通过合理布局，高噪声设备置于厂房内，并采取基础减振、建筑隔声等降噪措施后，能够减小噪声对周边环境的影响。 表8 主要噪声来源及治理措施一览表 序号 设备名称 源强 台数 位置 运行方式 治理措施 1 数控立式车床 80 2 厂房内 昼间 基础减震、厂房隔声 2 卧式车床 85 4 厂房内 昼间 基础减震、厂房隔声 3 数控铣床 80 3 厂房内 昼间 基础减震、厂房隔声 4 摇臂钻 80 2 厂房内 昼间 基础减震、厂房隔声 5 镗床 85 1 厂房内 昼间 基础减震、厂房隔声 6 空压机 85 1 厂房内 昼间 基础减震、厂房隔声 （4）固废 本项目固体废物主要为机加过程中产生的废金属屑、废润滑油、废切削液、废液压油、废含油抹布、职工生活产生的生活垃圾。 废金属屑年产生量约为26.3t，废金属屑经一般固废暂存间统一收集后，外售；废润滑油年产生量约为0.0158t，废切削液年产生量约为0.536t，废含油抹布年产生量约为0.002t，废液压油年产生量约为0.504t，废润滑油、废切削液、废含油抹布、废液压油属于危险废物，上述危险废物经危废暂存区储存后，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理（危废协议见附件12，危废处置单位资质见附件13）；职工生活垃圾年产生量约为1.5t，生活垃圾经收集后，定期交由环卫部门进行处理。 表9 固体废物产生及治理措施一览表 污染物名称 来源 性质 产生量（t/a） 处置措施 生活垃圾 职工生活 一般固废 1.5 收集后由环卫部门统一处理 废金属屑 生产过程 一般固废 26.3 收集后外售 废润滑油 设备润滑 危险废物 0.0158 暂存于危废暂存间，交由洛阳德鑫环保科技有限公司处置 废切削液 工件冷却 0.536 废液压油 设备润滑 0.504 废含油抹布 设备擦拭 0.002 （5）卫生防护距离 本项目不设置卫生防护距离。 （6）环保设施投资及“三同时”落实情况 该项目环评投资总概算为50万元，环评环保投资总概算为3.8万元，比例为7.6%；实际总投资为55万元，环保投资为4万元，环保投资比例占总投资7.3%，达到设计环保投资要求。 环保设施具体投资及落实情况详见下表。 表10 环保设施具体投资及落实情况一览表 污染类别 污染 源 环评及批复投资 实际投资 落实 情况 环保措施 投资额（万元） 环保设施 投资额（万元） 废水 生活污水 化粪池一个，3m3 依托原有 化粪池一个，3m3 依托原有 已落实 噪声 噪声 车间密闭、基础减震 2.0 车间密闭、基础减震 2.2 固体废物 一般固废 一般固废暂存箱，一个，容积6m3 0.2 一般固废暂存箱，一个，容积6m3 0.2 危险废物 危废暂存区一座，占地4m2 1.5 危废暂存区一座，占地4m2 1.5 生活垃圾 垃圾桶2个 0.1 垃圾桶2个 0.1 合计 3.8 合计 4 由上述内容可知，项目总投资有所增加，环保投资增加，这主要是由于新增卧式车床导致。 （7）监测点位图 本项目废水、厂界噪声检测点位见附图4。

# 表四 建设项目环评主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1 建设项目环境影响报告表主要结论及建议 （1）建设项目环境影响该报告表主要结论 ①废水 本项目废水主要为职工生活污水，产生的污水经过厂区化粪池处理后由市政管网进入涧西污水处理厂，经处理达标后排入中州渠，最终排入洛河，对周围环境影响较小。 ②废气 本项目生产过程中不产生废气污染物。 ③噪声 本项目噪声主要为数控车床、数控铣床等设备的运行噪声，噪声源强为80~85dB(A)。高噪声设备经过基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施后，本项目昼间厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求（昼间≤65 dB(A)）。项目噪声敏感点西马沟村（散户）噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)）。 ④固体废物 项目生产过程中产生的废金属屑集中收集定期外售于废品回收站；废切削液、废润滑油、废含油抹布、废液压油等危险废物，用危险废物收集桶收集于厂区危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理，并加强管理做好危险废物台账；职工办公生活产生的生活垃圾，由当地环卫部门定期清理。综上，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 （2）总量指标 本项目生活污水产生量为96t/a，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入涧西污水处理厂，经深度处理达标后排入中州渠，最终排入洛河。 评价提出总量控制指标建议如下：本项目全厂排放总量指标为COD：0.0269t/a；氨氮：0.0028t/a；新增总量指标为COD：0.0048t/a；氨氮：0.0008t/a。 （3）建议 ①重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 ②工程完成后，应及时进行验收，经验收合格后方可投入正式生产。 2 审批部门审批决定 关于洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目环境影响报告表的批复 洛环涧表【2018】140号 根据《洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的分析结论、专家技术评审意见，原则批准该项目《报告表》，同意该项目按相关规定报批建设。 一、项目建设内容 本项目位于洛阳水涧西区先进制造业集聚区西马沟村，本项目车间东侧隔厂房85m为三西路，南侧紧邻洛阳速立机械设备有限公司，隔厂房为欣焱热处理厂，西侧为空地，北侧紧邻洛阳航瑞重型机械有限公司，年加工500吨矿山设备零部件。 本项目总投资50万元，其中环保投资3.8万元。 二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、项目建设和运营期间须重点做好以下工作： 1、项目建设中应认真按照《报告表》和本批复的要求，应严格落实各项环境保护措施。 2、施工期，本项目不新增建筑物。 3、营运期，本项目产生的生活污水应经化粪池处理，排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及涧西污水处理厂设计进水水质标准要求；东、西厂界噪声应均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；本项目产生的废润滑油、废切削液、废弃的含油抹布、废液压油等均为危险废物，建设单位应在车间内设置危险废物暂存间，地面采取硬化防渗处理，设置明显的危废标识，容器上张贴危险废物标签，定期交由资质单位进行处理，并做好危废台账管理。 四、本项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并应当依法向社会公开验收报告。 五、本批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。本批复生效后，建设项目的地点、规模等发生重大变化时，应重新编制环境影响评价文件报分局审批。 2018年10月12日

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制 本次验收监测对废气、废水、噪声监测严格执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下： ①生产处于正常。监测期间生产负荷应在大于75%额定负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施均应正常稳定运行。 ②合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 ③监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。 ④监测数据严格实行三级审核制度。 ⑤本次验收监测样品采集及分析均采用国家和行业标准方法。 ⑥参加本次验收监测人员均经考核并持有上岗证书。 ⑦水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水检测：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质检测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施。 ⑧噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声检测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

# 表六 验收监测内容

验收监测内容 洛阳金涛机械设备有限公司委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2018年10月23日至10月24日进行了现场检测，通过对项目废水、废气、厂界噪声等污染物的检测，分析说明各项环境保护设施调试效果，具体检测内容如下： 本项目验收监测内容及监测分析方法见下表。 表11 项目验收监测内容一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 废水 化粪池出口 pH，COD、氨氮、SS 连续2天，每天4次 噪声 西厂界、西马沟村 等效连续A声级(LAeq) 连续2天，昼夜各1次 表12 项目分析方法一览表 类别 检测项目 检测方法 使用仪器 检出限 废水 pH 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （GB/T 6920-1986） PHB-4型pH计 / 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 （HJ 828-2017） 滴定管 4 mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009） 752N型紫外可见分光光度计 0.025 mg/L 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 （GB/T 11901-1989） FA214型电子分析天平 4 mg/L 噪声 厂界噪声、环境噪声 声环境质量标准（GB 3096-2008） AWA5688噪声统计分析仪 /

# 表七 验收监测结果

验收监测期间生产工况记录 根据监测期间的生产运行记录，本项目监测期间实际铆焊件消耗量为280kg/d、290kg/d，生产负荷均达到84%、87%；实际铸件消耗量为1000kg/d、1000kg/d，生产负荷均达到92%，均满足验收工况不低于75%的要求。企业验收监测期间生产运行记录见附件14。 表13 验收监测期间项目生产工况统计 项目 2018.10.23 2018.10.24 主要原材料 铆焊件 额定用量（kg/d） 333.3 333.3 实际用量（kg/d） 280 290 生产负荷（%） 84 87 铸件 额定用量（kg/d） 1087 1087 实际用量（kg/d） 1000 1000 生产负荷（%） 92 92 注：该项目运行按年工作300天计。 由上表可知，监测期间，本项目生产负荷大于75%。 验收监测结果 受洛阳金涛机械设备有限公司委托，洛阳德之誉环境科技有限公司于2018年8月28日~2018年8月29日对项目废水、厂界噪生排放情况进行了监测（检测报告见附件15），具体监测结果如下： （1）废水污染物监测 本项目废水污染物监测结果见下表。 表14 项目废水污染物监测结果 （单位：mg/L） 检测日期 检测次数 pH 化学需氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 2018.10.23 第1次 7.48 142 5.88 46 第2次 7.49 137 5.64 48 第3次 7.48 141 5.69 42 第4次 7.49 135 5.69 41 2018.10.24 第1次 7.47 147 6.13 45 第2次 7.48 139 6.08 49 第3次 7.47 136 6.19 47 第4次 7.49 129 5.75 44 由上表可知，验收检测期间，项目化粪池出口主要污染物pH值为7.47~7.49（无量纲），COD监测最高值为147mg/L，氨氮监测最高值为6.19mg/L，悬浮物监测最高值为49mg/L，排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求；同时满足涧西污水处理厂进水水质要求（COD≤380mg/L，氨氮≤35mg/L，SS≤220mg/L）。 （2）厂界噪声监测 本项目厂界噪声监测结果见下表（由于本项目北、南厂界均与其他企业厂界相邻，不满足噪声监测条件，因此不对北、南厂界噪声进行监测）。 表15 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测时间 检测点位 2018.10.23 2018.10.24 昼间 昼间 东厂界 57.3 54.4 西厂界 56.7 52.7 西马沟村 51.0 51.9 由上表可知，验收监测期间，本项目东厂界昼间噪声监测最大值为57.3dB(A)，西厂界昼间噪声监测最大值为56.7dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中3类标准限值要求；西马沟村昼间噪声监测最高值为51.9dB（A），满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类限值要求。 （3）污染物总量核算 本项目污染物总量核算结果如下： 结合企业提供资料和监测结果可知，本项目年废水排放量96m3，COD监测浓度最高值为147mg/L、氨氮监测浓度最高值为6.19mg/L。本项目污染物总量核算依据涧西污水处理厂出水水质（COD≤50mg/L，氨氮≤8mg/L）。则本项目污染物排放总量为COD：0.0048/a、氨氮平均浓度0.0008t/a。 表16 项目污染物总量核算结果 内容类型 污染物名称 实际新增总量t/a 环评批复总量t/a 废水 COD 0.0048 0.0048 氨氮 0.0008 0.0008 注：本项目运行天数为300天/年。 根据验收检测结果计算得出，该项目主要污染物实际排放总量分别为COD：0.0048t/a、氨氮：0.0008t/a，未超过《洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目主要污染物总量指标核定备案表》（编号：4103001028）中的总量控制指标：COD0.0048t/a，氨氮0.0008t/a。

# 表八 验收监测结论

验收监测结论 1、验收检测期间工况 根据监测期间的生产运行记录，本项目监测期间实际铆焊件消耗量为280kg/d、290kg/d，生产负荷均达到84%、87%；实际铸件消耗量为1000kg/d、1000kg/d，生产负荷均达到92%，均满足验收工况不低于75%的要求。 验收检测期间，该项目连续稳定生产，生产及环保设施处于正常运转状态。 2、污染物排放检测结果 （1）废水 验收检测期间，项目化粪池出口主要污染物pH值为7.47~7.49（无量纲），COD监测最高值为147mg/L，氨氮监测最高值为6.19mg/L，悬浮物监测最高值为49mg/L，排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求；同时满足涧西污水处理厂进水水质要求（COD≤380mg/L，氨氮≤35mg/L，SS≤220mg/L）。 （2）厂界噪声 验收监测期间，本项目东厂界昼间噪声监测最大值为57.3dB(A)，西厂界昼间噪声监测最大值为56.7dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中3类标准限值要求；西马沟村昼间噪声监测最高值为51.9dB（A），满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类限值要求。 （3）主要污染物排放总量 根据验收检测结果计算得出，该项目主要污染物实际排放总量分别为COD：0.0048t/a、氨氮：0.0008t/a，未超过《洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目主要污染物总量指标核定备案表》（编号：4103001028）中的总量控制指标：COD0.0048t/a，氨氮0.0008t/a。 3、建议 ①注意环保设施的日常运行管理及维护，确保各污染物达标排放。 ②定期进行设备检查和维护，加大对污染物防治的关注程度。 ③加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

|  | 填表单位（盖章） | 洛阳金涛机械设备有限公司 | 填表人（签字） |  | 项目经办人（签字） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 | 洛阳金涛机械设备有限公司年加工500吨矿山设备零部件项目 | 建设地点 | 河南省洛阳市涧西区先进制造业集聚区西马沟村 |
|  | 行业类别 | 机械零部件加工C3484 | 建设性质 | 新建 |
|  | 设计生产能力 | 年生产矿山设备零部件500吨 | 建设项目 开工日期 | / | 实际生产能力 | 年生产矿山设备零部件500吨 | 投入试运行日期 | 2018年10月 |
|  | 环评总投资（万元） | 50 | 环评环保投资（万元） | 3.8 | 所占比例（%） | 7.6 |
|  | 环评审批部门 | 洛阳市环境保护局涧西环境保护分局 | 批准文号 | 洛环涧表[2018]140号 | 批准时间 | 2018年10月12日 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | / | / | 环保设施监测单位 | 洛阳德之誉环境科技有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 55 | 实际环保投资（万元） | 4 | 所占比例（%） | 7.3 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 2 | 固废治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） | / | 新增废气处理设施能力(万m3/a) | / | 年平均工作时(h/a) | 2400 |
| 建设单位 | 洛阳金涛机械设备有限公司 | 邮政编码 | 471000 | 联系电话 | 13939924124 | 环评单位 | 河南朗天环保科技有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放量（7） | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  | 0.0096 |  | 0.0096 |  |  | 0.0096 |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 147 | 380 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0.0048 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 6.19 | / | 0.0008 |  | 0.0008 | 0.0008 |  | 0.0008 | 0.0008 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 ；2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3. 单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度 --毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年； |

# Text boxes

新鲜水

职工生活

化粪池

由村民外运肥田

0.4

0.4

0.32

0.08

锻件

机加工（车、铣、钻）

检验

成品入库

噪声、废铁屑

废润滑油、废切削液